Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες (: (23210) 49106 Fax: (23210) 46556

| Πληροφορίες: Μ. Μπουντράκης | Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2009 |
| --- | --- |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΑΡΙΘΜ. 24/09

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  Τ.Ε.Ι.  Σερρών  με την υπ' αριθμ 664/40/26-11-2009 απόφαση  του Συμβουλίου  του  Τ.Ε.Ι.,  π  ρ  ο  κ η ρ  ύ  σ  σ  ε  ι  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, αναλωσίμων, υλικού και λογισμικού για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων «Επικοινωνιών» και «Κινητών Επικοινωνιών» του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος, προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€) με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός θα αποτελείται από τα ακόλουθα είδη:

- Σετ οργάνων πιστοποίησης και ανίχνευσης βλαβών σε οπτικά δίκτυα. (Προϋπολογισμός 23.413,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

- Το σετ οργάνων πρέπει να είναι κατάλληλο για τον έλεγχο και μέτρηση πολύτροπων (MM) και μονότροπων (SM) οπτικών ινών καλύπτοντας τα μήκη κύματος 850nm 1300nm 1310nm και 1550nm.

- Να αποτελείται μόνο από δυο μονάδες, κεντρική και απομακρυσμένη.

- Η κεντρική μονάδα να έχει ενσωματωμένες τις λειτουργίες οπτικού ανακλασίμετρου (OTDR), οπτικής πηγής, μετρητή οπτικής ισχύος και πηγή ορατού φωτός για οπτικό έλεγχο των καλωδίων (VFL).

- Η απομακρυσμένη  μονάδα να έχει ενσωματωμένες τις λειτουργίες οπτικής πηγής, μετρητή οπτικής ισχύος και πηγής ορατού φωτός για οπτικό έλεγχο των καλωδίων (VFL).

- Να έχει την δυνατότητα πιστοποίησης για δίκτυα πολύτροπων (MM) και μονότροπων (SM) οπτικών ινών βάσει Tier 1 και Tier 2.

- Να πιστοποιεί βάσει των προτύπων ISO, ΕΝ και ΤΙΑ.

- Να παρέχει πιστοποίηση βάσει τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων και να συμπεριλαμβάνει το πρωτόκολλο 10G Ethernet (10 GBASE).

- Να εμφανίζει στην οθόνη τη σύγκριση μετρούμενων αποτελεσμάτων με τα απαιτούμενα όρια για κάθε επιλεγόμενο πρωτόκολλο.

- Να μετρά δύο ίνες σε δύο μήκη κύματος και στις δύο κατευθύνσεις (bidirectional).

- Να μετρά απώλεια, πολικότητα και μήκος οπτικής ίνας (επίπεδου ακρίβειας Tier1, όχι βασιζόμενο στη μέτρηση του ίχνους OTDR).

- Να εμφανίζει το αποτέλεσμα του ίχνους OTDR και της απώλειας (insertion loss) στην ίδια οθόνη του οργάνου.

- Να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μεταξύ των δύο συσκευών (κύρια και απομακρυσμένης).

- Η κεντρική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής (Touch Screen) με διαγώνιο τουλάχιστον 6.5 ιντσών και υψηλό δείκτη ανάκλασης τεχνολογία “transflective” .

- Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε εσωτερική μνήμη και σε εξωτερικό USB flash drive. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διασύνδεση με υπολογιστή για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και την δημιουργία αναφορών με χρήση κατάλληλου λογισμικού που πρέπει να διατίθεται μαζί με το όργανο.

- Η αυτονομία του οργάνου να είναι τουλάχιστον οκτώ ώρες συνεχών μετρήσεων.

- Να περιλαμβάνονται τρία ζεύγη οπτικών ινών μήκους 150 m το καθένα με διάμετρο πυρήνα 62.5mm (MM), 50mm (MM) και 9mm (SM).

- Δυναμική περιοχή λειτουργίας OTDR (SNR = 1)

  - - 22 dB για πολύτροπες ίνες (MM)

  - - 26 dB για μονότροπες (SM)

- Διαθέσιμα μήκη κύματος OTDR

  - 850/1300 nm MM

  - 1310/1550 nm SM

- Νεκρή ζώνη εξασθένησης OTDR: 9 m.

- Ανοχή μήκος κύματος OTDR: ± 20/30 nm.

- Πλάτος παλμών OTDR: 10, 30, 100, 300 ns και  1, 3, 10 ms.

- Σημεία δειγματοληψίας OTDR: Τουλάχιστον 16.000 σημεία.

- Τύπος Πομπού οπτικής πηγής: LED για MM και LASER για SM.

- Στάθμη σήματος εξόδου οπτικής πηγής.

  - - 20 dBm, 62.5µm για MM

  - 0 dBm, 9µm για SM

- Σταθερότητα σήματος οπτικής πηγής.

  - ± 0.1 dB για διάρκεια μιας ώρας ΜΜ

  - ± 0.07 dB για διάρκεια μιας ώρας SM

  - ± 0.15 dB για διάρκεια 8 ωρών SM

- Διαθέσιμα μήκη κύματος μετρητή οπτικής ισχύος.

  - 850/1300 nm MM

  - 1310/1550 nm SM

- Τύπος αισθητήρα μετρητή οπτικής ισχύος InGaAs 2mm.

- Εύρος Λειτουργίας μετρητή οπτικής ισχύος +6 to -60 dBm.

- Ακρίβεια δέκτη μετρητή οπτικής ισχύος ±0.25.

- Ένα όργανο συγκόλλησης οπτικών ινών (Προϋπολογισμός 10.388,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

- Να συγκολλεί με τη μέθοδο ευθυγράμμισης του πυρήνα.

- Να συγκολλεί τουλάχιστον τους ακόλουθους τύπους οπτικών ινών:

SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655), ITU-T G.657.

- Διάμετρος Cladding από 80μm ως 150µm.

- Διάμετρος Coating από 100μm ως 1000µm.

- Μήκος κομμένης ίνας από 8mm ως 16mm.

- Απώλεια συγκόλλησης.

- 0.02dB για SM, 0.01dB για MM, 0.04dB για DS, 0.04dB για NZDS.

- Διάρκεια συγκόλλησης περίπου 9 δευτερόλεπτα.

- Απώλεια επιστροφής πάνω από 60dB.

- Να διαθέτει τουλάχιστον 100 τρόπους συγκόλλησης.

- Να διαθέτει εκτίμηση της απώλειας της συγκόλλησης.

- Να παρέχει τη δυνατότητα ελεγχόμενης ποιότητας συγκόλλησης ώστε να εισάγεται απώλεια έως και 15 dB.

- Αποθήκευση τουλάχιστον 2.000 μετρήσεων στη μνήμη του οργάνου.

- Να εμφανίζει την οπτική ίνα στην οθόνη στον οριζόντιο ή στον κάθετο άξονά ή και στους δύο ταυτόχρονα.

- Να παρέχει μεγέθυνση τουλάχιστον 300 φορές του κανονικού μεγέθους της οπτική ίνας.

- Να διαθέτει μηχανικό έλεγχο ποιότητας συγκόλλησης.

- Ο χρόνος θέρμανσης της συγκολλημένης οπτικής ίνας να μη ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα.

- Να διαθέτει θύρα USB και να μπορεί να εξάγει τα αποτελέσματα καθώς και σήμα video σε H/Y.

- Να παρέχεται κόπτης ακριβείας (Cleaver).

- Να διαθέτει αποσπώμενη μπαταρία.

- Τρία πακέτα θερμοκολλήσεων των 100 τεμαχίων.

- Λογισμικό σχεδίασης και προσομοίωσης συστημάτων οπτικών επικοινωνιών (Προϋπολογισμός 7.824,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

- Να πραγματοποιεί εξομοίωση πρωτότυπων συστημάτων οπτικών επικοινωνιών .

- Να παρέχει λειτουργίες βελτιστοποίησης της σχεδίασης.

- Να συνεργάζεται με άλλα λογισμικά σχεδίασης συμπεριλαμβανομένων και των MATLAB, Cadence, Spectre, Liekki Application Designer, Luna Optical Vector Analyzer.

- Να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές και τεχνολογίες:

- DWDM και CWDM Amplified (Όπως  EDFA, Raman, SOA, OPA).

- D(Q)PSK, Duobinary, OFDM.

- OCDMA / OTDM.

- CATV Ψηφιακό και αναλογικό.

- FTTx / PON.

- Να συνεργάζεται με εργαστηριακό μετρητικό εξοπλισμό για την συνεργασία  προσομοίωσης και πειραμάτων.

- Να περιλαμβάνει βιβλιοθήκη με προκαθορισμένα εξαρτήματα κατασκευαστών.

- Τρία τεμάχια απογυμνωτή οπτικών ινών για διαμέτρους 900-250 και 250-125 μm (Προϋπολογισμός 196,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

- Πακέτο θερμοκολλήσεων των 100 τεμαχίων ((Προϋπολογισμός 89,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

- Μετατροπείς τηλεοπτικού σήματος (Προϋπολογισμός 571,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Να αποτελείται από:

- Ένα Αυτόνομο Πομπό

  - Αναλογικό CCTV Video (NTSC, PAL, SECAM).

  - Θύρα τύπου Coax (BNC).

  - Μήκος κύματος 1310nm single mode (ST) [10 km/6.2 miles].

  - Απόσταση μετάδοσης τουλάχιστο 10 km.

  - Να παρέχει πλήρη έγχρωμο video.

  - Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο κέρδους.

- Ένα Αυτόνομο Δέκτη

  - Αναλογικό CCTV Video (NTSC, PAL, SECAM).

  - Θύρα τύπου Coax (BNC).

  - Μήκος κύματος 1310nm single mode (ST) [10 km/6.2 miles].

  - Απόσταση μετάδοσης τουλάχιστο 10 km.

  - Να παρέχει πλήρη έγχρωμο video.

  - Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο κέρδους.

- Γενικά χαρακτηριστικά:

  - Είσοδος video 0.5 ως 2 V pp.

  - Λόγος σήματος θορύβου: 60 db.

  - Έυρος συχνοτήτων: 5 Hz – 10 MHz.

  - Διαφορικό κέρδος < 5 %.

  - Διαφορική Φάση < 5°.

- Ένα Σετ Εξασθενητών (Προϋπολογισμός 428,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Να αποτελείται από τα ακόλουθα.

- SC Plug Attenuator 1 dB

- SC Plug Attenuator 2 dB

- SC Plug Attenuator 5 dB

- SC Plug Attenuator 10 dB

- SC Plug Attenuator 15 dB

- SC Plug Attenuator 20 dB

- SC Plug Attenuator 25 dB

- ST Plug Attenuator 1 dB

- ST Plug Attenuator 2 dB

- ST Plug Attenuator 5 dB

- ST Plug Attenuator 10 dB

- ST Plug Attenuator 15 dB

- ST Plug Attenuator 20 dB

- ST Plug Attenuator 25 dB

- Πέντε σετ προσαρμογέων (Προϋπολογισμός 53,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κάθε σετ να αποτελείται από:

- Προσαρμογέα  SC τύπου Duplex (Singlemode).

- Προσαρμογέα  SC τύπου Duplex (Multimode).

- Προσαρμογέα  ST τύπου Duplex (Singlemode).

- Ένα σετ οπτικών ινών (Προϋπολογισμός 595,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Να αποτελείται από:

- Μία οπτική ίνα με συνδετήρες SC/UPC σε SC/UPC τύπου duplex 500m τύπου ίνας G652.D.

- Μία οπτική ίνα με συνδετήρες SC/PC σε SC/PC τύπου duplex μήκους 500m τύπου ίνας OM2.

- Δύο σετ οπτικών Pigtails (Προϋπολογισμός 238,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κάθε σετ να αποτελείται από:

- Δώδεκα Pigtails SC/PC 50/125, δύο μέτρων, τύπος ίνας OM2.

- Δώδεκα Pigtails SC/UPC 9/125, δύο μέτρων, τύπος ίνας G652.D.

11) Δύο οπτικούς κατανεμητές (Προϋπολογισμός 202,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Για τύπους συνδετήρα  SC, OS1 (APC).

- Να διαθέτει πρόσβαση τόσο από την οπίσθια όσο και από την πλευρική μεριά του κατανεμητή.

- Κάθε κατανεμητής να μπορεί να δεχθεί έως και 96 συνδετήρες.

- Να περιλαμβάνονται οι συνδετήρες.

Ο εξοπλισμός να παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον.

##### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι προσφορές θα γίνονται στο σύνολο.

Ο  διαγωνισμός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  διαγωνισμού,  την  12η  Ιανουαρίου 2010,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00  π.μ.

Οι   ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  κλειστές  προσφορές  στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ή στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Τ.Ε.Ι.  (Τέρμα Μαγνησίας - Σέρρες 62 124) μέχρι  την ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω.

Η  Επιτροπή διενέργειας και διεξαγωγής του διαγωνισμού ελέγχει τις προσφορές ,  εγκρίνει την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή  και  συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Το  αποτέλεσμα του διαγωνισμού  ανακοινώνεται  εγγράφως   στον  μειοδότη και καλείται με την ίδια ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο  ανάδοχος  βαρύνεται με κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ,2%  χαρτόσημο επί   ΜΤΠΥ  και  20%  επι  χαρτοσήμου  ΜΤΠΥ  και  με  την  νόμιμη παρακράτηση φόρου.

Η  πληρωμή  του αναδόχου θα γίνει με επιταγή για την  έκδοση  της οποίας απαιτείται θεωρημένο από την Εφορία τιμολόγιο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες στα τηλέφωνα:(23210)49106 κ. Μαλαματή Μπουντράκη.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού  και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι.  Σερρών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Καθηγητής