Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες (: (23210) 49106 Fax: (23210) 46556

| Πληροφορίες: Μ. Μπουντράκης | Ημερομηνία: 01 Δεκεμβρίου 2009 |
| --- | --- |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΑΡΙΘΜ. 20/09

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τ.Ε.Ι. Σερρών με την υπ' αριθμ. 668/40/26-11-2009 απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σαρωτή Α0.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση του σαρωτή ανέρχεται στις ένδεκα χιλιάδες (11.000,00) € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Οι προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω.

Η συμμόρφωση θα πρέπει να αποδεικνύεται με πλήρη καταλογοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

Η μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που απαιτούνται θα αποκλείουν τον ενδιαφερόμενο από το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας για το σύνολο των απαιτούμενων προδιαγραφών του σαρωτή Α0.

Οι ποσότητες που αναφέρονται ζητούνται κατά ελάχιστο για την πλήρη και ακριβή εκτέλεση του έργου και για ενδεχόμενες καλύψεις που θα προκύψουν από πλημμελείς εφαρμογές κατά την διάρκεια εκτέλεσής του.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΤΗ

Minimum Optical Resolution	1200dpi

Minimum  Resolution	9600dpi

Minimum Scan Width	1100 mm

Minimum Media Width	1150 mm

Minimum Media Thickness	1 mm

Accuracy	0.1%

Data Capture (color/mono)	48-bit/16-bit

Color Space	s  RGB
Minimum Scanning Speed  (inch/sec.)

400dpi  24-bit RGB Color	1.0

400dpi  8-bit Grayscale Monochrome	5.0

High Speed USB 2.0 ή δικτυακό

Stand

Host Platform/Device Drivers: Windows XP, Server 2003, Vista

Software for Scan, Copy

Service κατά προτίμηση στην Βόρειο Ελλάδα.

Ο  διαγωνισμός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  διαγωνισμού,  την  9η  Δεκεμβρίου 2009,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00  π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  κλειστές  προσφορές  στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ή στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Τ.Ε.Ι.  (Τέρμα Μαγνησίας - Σέρρες 62 124) μέχρι  την ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω.

Η Επιτροπή διενέργειας και διεξαγωγής του διαγωνισμού ελέγχει τις προσφορές, εγκρίνει την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και  συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανακοινώνεται εγγράφως στον μειοδότη και καλείται με την ίδια ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο μειοδότης υποχρεούται να εγκαταστήσει τον σαρωτή στα εργαστήρια του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας μέσα σε 20 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης όπου θα πραγματοποιηθεί ανάλογη εκπαίδευση όλων των δυνατοτήτων του σαρωτή.

Ο ανάδοχος  βαρύνεται με κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2%  χαρτόσημο επί   ΜΤΠΥ  και  20%  επί  χαρτοσήμου  ΜΤΠΥ  και  με  την  νόμιμη παρακράτηση φόρου.

Η πληρωμή  του αναδόχου θα γίνει με επιταγή για την  έκδοση  της οποίας απαιτείται θεωρημένο από την Εφορία τιμολόγιο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες στα τηλέφωνα:(23210)49106 κ. Μαλαματή Μπουντράκη.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού

και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι.  Σερρών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Καθηγητής